## Slide 1: Parametrisierter Schieberadapter
voestalpine Camtec GmbH
Vertraulichkeit: Public

## Slide 2: REVISIONSINFORMATION
Erstausgabe März 2025 – Rev00

## Slide 3: KURZBESCHREIBUNG
Parametrisierter Schieberadapter, welcher die Auswahl diverser Schiebervarianten, Breiten und Winkel in einer Datei vereint:
    O-ES: 50 / 65 - 85 / 90 - 110 / 125 - 160 / 175 - 220 / 260 - 330 / 400 - 500
    O-BS: 60 / 65 - 85 / 90 - 110 / 125 - 160 / 175 - 220 / 260 - 330 / 400 - 500
    O-KS: 60 / 65 - 85 / 90 - 110 / 125 - 160 / 175 - 220 / 260 - 330 / 400 - 500
    KS-OT: 600 / 700 / 850 / 1000 / 1200
    Winkel: 0-75°
    Austauschbarkeit zwischen den optimierten Serien O-ES*, O-BS, O-KS möglich.
*Ausnahme Schieberbreite 50 mm

## Slide 4: VORTEILE
Einsparung der Konstruktionszeit:
    Ein Schieberadapter für alle gängigen OT-Schieber
    Einfache Einbindung in die NX-Werkzeugkonstruktion
    Kein Austausch des Adapters bei Änderungen (Breite, Winkel, Schiebervariante) nötig
Erleichterung in der Handhabung:
    Keine externen Links zu Kundenmodellen erforderlich
    Detaillierte Informationen zur Anschlussgeometrie (Anschlagflächen, Gewinde- & Passbohrungen, etc.)
    Features zur Ladezeitoptimierung (Kraftfelder ein- & ausblendbar)
    Grafische Benutzeroberfläche für die Auswahl der Schiebervariante und dessen Optionen
Verwendung in der Methodenplanung:
    Darstellung grober Modelle ohne umfangreiche Details (Bauraum)
    Reduzierte Geometrie

## Slide 5: VORTEILE
Der Schieberadapter beinhaltet:
    Alle Winkel und Breiten der O-Serien sowie der KS-Serie von 600-1200 mm
    Hubzahlabhängige Kraftfelder
      O-KS & KS-OT (1.000.000)
      O-BS (Stufe 1: 500.000, Stufe 2: 750.000)
      O-ES (300.000)
    Schiebergeometrie
    Bauraum
    Montagefreiraum
    Anarbeitungsbereiche
    Geöffnete und geschlossene Schieberstellung
    Ablaufdiagramm im 3D-Körper dargestellt
    Bestellnummer / Typ als Parameter und im 3D-Körper dargestellt
    Einfügeachsen (OEM-Standard, NAAMS, Treiber, Schieberteil, Schieberbett)
    Guss-, Fräs- & Bohrbearbeitung
    Anguss & Abschulterung

## Slide 6: DARSTELLUNG IM VERGLEICH
Detail Kundenmodell:
    1 File  1 Schieber
    Weiterhin auf der Homepage erhältlich: https://www.voestalpine.com/camtec/products/view/cam/27109
    Bsp: KM_27109__ZSB_O-KS_125-45__00
Parametrisierter Schieberadapter:
    1 File  304 Schiebervarianten
    Neu auf der Homepage erhältlich: https://www.voestalpine.com/camtec/Product-Finder
    VOESTALPINE_PARAMETR-SCHIEBERADAPTER_REV00

## Slide 7: VORGEHENSWEISE
1) Schieberadapter vom Productfinder herunterladen:
    Link: https://www.voestalpine.com/camtec/Product-Finder
2) Schieberadapter in NX öffnen und in Baugruppenstruktur einfügen:
    Anwendung ab „Siemens NX 2312“ möglich
    Das Schieberadapterpart ist für die Handhabung aller gängigen Schieberintegrationstools geeignet

## Slide 8: VORGEHENSWEISE
3) Benutzeroberfläche im Baugruppen Navigator öffnen:
    Rechtsklick auf Schieberadapter  Edit Reusable Component

## Slide 9: VORGEHENSWEISE
4) Auswahl der gewünschten Schiebertype:
    Baureihe (KS-OT, O-KS, O-BS, O-ES)

## Slide 10: VORGEHENSWEISE
5) Auswahl der gewünschten Schieberbreite:
Abh. von der Schieber-variante werden die dem- entsprechenden Breiten vorgeschlagen.
O-ES: 50-500 mm
O-BS: 60-500 mm
O-KS: 60-500 mm
KS-OT: 600-1200 mm

## Slide 11: VORGEHENSWEISE
6) Auswahl des gewünschten Schieberwinkels:
Winkel: 0-75° (5°-Schritte)

## Slide 12: VORGEHENSWEISE
7) Überprüfung der zugehörigen garantierten Standzeit:
    Garantierte Standzeit aktualisiert sich entsprechend der Auswahl
O-KS & KS-OT:
    1.000.000
O-BS:
    Stufe 1: 500.000
    Stufe 2: 750.000
O-ES:
    300.000

## Slide 13: VORGEHENSWEISE
8) Auswahl des gewünschten Einfügepunktes:
    OEM Standard, Mercedes Standard, Naams Standard, voestalpine Standard

## Slide 14: VORGEHENSWEISE
9) Auswahl der Bestelloption inkl. Sensorik:
ohne e-cam: Standard
e-cam 1.0: Positionskontrolle*
e-cam 2.0: Belastungsüberwachung**
Weitere Information: https://www.voestalpine.com/camtec/Schieber/e-cam
* e-cam 1.0 Lieferzeit kann- je nach Bedarf- zur Standardlieferzeit abweichen
**e-cam 2.0 (Belastungsüberwachung) befindet sich in Entwicklung mit ausgewählten Kunden. Bei Interesse können Sie nähere Informationen unter dem angegebenen Link oder durch den Austausch mit dem Engineering erhalten (engineering.camtec@voestalpine.com).

## Slide 15: VORGEHENSWEISE
11) Aktualisierung und Aktivierung der Kraftfelder:
Kraftfelder der Datenblätter aller Varianten hinterlegt

## Slide 16: VORGEHENSWEISE
11.1) Erklärung des Kraftfeldes:
G: Angabe für die Kräfte durch Abschulterung an der Gussschulter in kN
P: Angabe für die Kräfte durch Abschulterung an der Passfeder in kN
FR: Angabe der Rückzugskraft in kN

## Slide 17: VORGEHENSWEISE
11.2) Die O-BS Schiebervariante ermöglicht zwei Abstufungen:
O-BS-Stufe 1:
    500.000 – Hübe
    Höhere Arbeitskräfte
    Weniger garantierte Hübe
O-BS-Stufe 2:
    750.000 – Hübe
    Geringere Arbeitskräfte
    Mehr garantierte Hübe
*
* Auswahl-Menü erscheint nur bei der Schiebervariante O_BS

## Slide 18: VORGEHENSWEISE
11) Bereitstellung der Bestellnummer des Schiebers als Parameter:

## Slide 19: VORGEHENSWEISE
12) Bestellnummer / Typ des Schiebers im 3D-Körper dargestellt :

## Slide 20: VORGEHENSWEISE
13) Entnahme des Ablaufdiagrammes im 3D-Körper dargestellt :

## Slide 21: VORGEHENSWEISE
14) Darstellung des freigegebenen Bereiches für die Anarbeitung (hellere Farbgebung):
Sollte eine abweichende Anarbeitung notwendig sein, gilt die Machbarkeit am detaillierten Kundenmodell gegenzuprüfen
https://www.voestalpine.com/camtec/Product-Finder
engineering.camtec@voestalpine.com

## Slide 22: VORGEHENSWEISE
15) Darstellung der gewünschten Angussoptionen im Schieberbett und Treiber:

## Slide 23: VORGEHENSWEISE
16) Darstellung der gewünschten Fräsbearbeitung im Schieberbett und Treiber - Gussschulter:

## Slide 24: VORGEHENSWEISE
16.1) Darstellung der gewünschten Fräsbearbeitung im Schieberbett – Passfeder:

## Slide 25: VORGEHENSWEISE
16.2) Darstellung der gewünschten Fräsbearbeitung im Schieberbett – Passfeder und Gussabschulterung:

## Slide 26: VORGEHENSWEISE
17) Darstellung der gewünschten Bohrbearbeitung im Schieberbett und Treiber:

## Slide 27: VORGEHENSWEISE
18) Darstellung des Montagefreiraumes:

## Slide 28: VORGEHENSWEISE
19) Darstellung des Bauraumes:

## Slide 29: VORGEHENSWEISE
20) Darstellung der geöffneten Schieberstellung relativ zu Schieberbett:
Schieberbett bleibt auf Position

## Slide 30: VORGEHENSWEISE
21) Darstellung der geöffneten Schieberstellung relativ zu Treiber:
Treiber bleibt auf Position

## Slide 31: VIELEN DANK!
engineering.camtec@voestalpine.com